Техническое задание по закупке стационарного ультразвукового сканера экспертного класса

| № п.п | Описание | Наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Широкоформатный светодиодный монитор 23"; встроенный твердотельный SSD-накопитель 512 ГБ; 4 активных порта для подключения датчиков + 1 порт для CW-датчика (опционально); изменение положения панели управления; предустановленные и программируемые пользователем наборы параметров настройки включая первый, второй, третий триместр беременности; встроенные модули: цветного, энергетического, высокочувствительного направленного энергетического (S-Flow) и импульсно-волнового допплера, тканевого допплера (цветной и спектральный); цветной и анатомический М-режим; автоматическая трассировка доплеровского спектра и автоматические расчеты в режиме реального времени; модуль кардиологических расчетов; тканевая гармоника, гармоника с фазовой инверсией S-Harmonic; трапециевидное сканирование; автоматическая оптимизация QuickScan в В-режиме и режиме доплера; поддержка монокристальных (в том числе объемных) датчиков; многфокусная обработка сигналов, программа управления данными пациентов, программ поиска данных по индексам, автоматическое и ручное составление протоколов и отчетов, форматирование отчетов с добавлением изображений, программы для расчетов в акушерстве – для первого, второго и третьего триместров, гинекологии, исследований сердечно-сосудистой системы плода, ангиологии, органов брюшной полости, щитовидной и молочной желез, суставов, тазобедреного сусутава новорожденного; программа архивации SonoView; технология интерактивной коррекции изображений с помощью программного обеспечения магнитно-резонансной томографии ClearVision; кинопамять; встроенный пишущий дисковод DVD-RW; 6 USB-портов; сенсорная панель управления; держатель для геля с функцией подогрева; встроенная клавиатура с подсветкой и трекболом; руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2 | Конвексный монокристальный датчик CA1-7A, 1-7 МГц, угол обзора 70 град. Клиническое применение: брюшная полость, акушерство/гинекология. Использование при работе с контрастом. | Наличие |
| 3 | Внутриполостной датчик VR5-9, 5-9 МГц , угол обзора 150 град. Клиническое применение: гинекология, акушерство, урология | Наличие |
| 4 | Линейный датчик L3-12A, 3-12 МГц, апертура 50 мм Клиническое применение: мышечно-скелетные исследования, поверхностно расположенные структуры, периферические сосуды | Наличие |
| 5 | Секторный фазированный датчик PE2-4, 2-4 МГц Клиническое применение: кардиология, транскраниальные исследования, брюшная полость | Наличие |
| 6 | Объемный монокристальный конвексный датчик CV1-8A, 1-8 МГц, Клиническое применение: брюшная полость, гинекология, акушерство | Наличие |
| 7 | Модуль постоянно-волнового допплера | Наличие |
| 8 | Модуль объемного сканирования в реальном времени 4D (4D + New 3D Feature (FAD, VSI, SFVI, Smooth cut)) | Наличие |
| 9 | Набор инструментов для обработки и представления изображения в режиме 3D/4D 3D XI (3DXI = Multi-Slice View + Oblique view + Volume CT) | Наличие |
| 10 | Модуль реконструкции объемного изображения с возможностью перемещения виртуального источника освещения Realistic Vue | Наличие |
| 11 | Модуль компрессионной эластографии Elastoscan, качественная оценка (L3-12A, VR5-9, E3-12A, LA3-16A, EA2-11B) | Наличие |
| 12 | Модуль E-Thyroid для количественной оценки образований щитовидной железы (L3-12A, LA3-16A), необходима опция ElastoScan | Наличие |
| 13 | Модуль автоматического расчета комплекса интима-медиа Auto IMT+ (для линейных датчиков) | Наличие |
| 14 | Устройство для печати монохромных медицинских изображений UP-X898MD | Наличие |
| 15 | Источник бесперебойного питания 1500 VA | Наличие |