Техническое задание

на выполнение работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора»

Заказчик: ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Печора» ИНН 1105016553

1.Место выполнения работ по очистке и дезинфекции системы вентиляции:

Здание поликлиники ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора», расположенное по адресу: Республика Коми, г.Воркута, ул.Матвеева д.37А.

2. Место расположения системы вентиляции: помещение лаборатории

3.  Объем проводимых работ: 1 усл. ед.

### 4. Требования к Подрядчику:

Подрядчик обязан иметь все необходимые разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по дезинфекции и очистке систем вентиляции.

### 5. Перечень работ Подрядчика:

5.1. проведение очистки системы вентиляции от следующих типов загрязнений (пыль, грибок, плесень, жировые отложения);

5.2. проведение дезинфекции воздуховодов вентиляционных систем;

5.3. оформление Журнала учета работ по проведению очистки и дезинфекции систем вентиляции на объекте.

6. Требования к дезинфицирующим средствам:

6.1. Допускается использование дезинфицирующих средств только при наличии свидетельства о государственной регистрации (регистрационное удостоверение), выданного в установленном порядке Минздравом России, методических указаний по их применению, утвержденных Минздравом России, сертификата соответствия.

6.2. Для достижения надежного эффекта уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать основные требования, изложенные в методических указаниях на применяемое дезинфицирующее средство, - нормы расхода, концентрации, время выдержки (контакт), способ применения, кратность обработки, препаративная форма дезинфицирующего средства.

6.3. При выборе дезинфицирующего средства Подрядчику следует учитывать особенности обрабатываемого объекта, биологические свойства циркулирующих микроорганизмов, особенности дезинфицирующих средств.

6.4.  Подрядчик при проведении работ по дезинфекции, обязан обеспечить временное хранение дезинфицирующих средств, которое должно осуществляться в таре, регламентированной нормативно-технической документацией (ГОСТ, ОСТ, ТУ) и методическими указаниями на каждый препарат, в специальных складских помещениях.

7. При проведении дезинфекционных работ обязательно следующее:

7.1. соблюдение требований, регламентированных действующими методическими указаниями на конкретный дезинфицирующий препарат (его назначение, норма расхода, способы и кратность обработки, способы и режимы применения, меры защиты и т.д.);

7.2. присутствие представителя Заказчика.

7.3. К проведению дезинфекционных работ допускаются лица, прошедшие специальную подготовку, предварительный медицинский осмотр в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

7.4. Подрядчик обязан провести инструктаж своих работников по применению средств защиты, оказанию первой помощи пострадавшим. Ответственным за проведение инструктажа является Подрядчик.

7.5. Все лица, осуществляющие дезинфекционные мероприятия, должны быть обеспечены Подрядчиком спецодеждой и обувью в соответствии с действующими нормами, а также средствами индивидуальной защиты.

7.6. Приготовление рабочих растворов дезинфицирующих средств для дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха необходимо проводить в специальном помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией. В этом помещении запрещаются хранение личных вещей, пищевых продуктов, присутствие посторонних лиц, прием пищи, курение.

7.7. Применяемая при проведении дезинфекционных работ техника и аппаратура должна быть исправной, чистой, соответствующей поставленным задачам и применяемому дезинфицирующему средству.

7.8. Дезинфекция вентиляции проводится только при выключенной вентиляции и кондиционерах, перед проведением дезинфекции на вентиляционных системах (в местах нахождения выключателей) размещается табличка с предупреждающей надписью о проведении очистки, дезинфекции и временном запрете на пользование вентиляцией. Площадь обрабатываемой поверхности рассчитывается путем умножения длины окружности короба (периметр) на его высоту и зависит от протяженности обрабатываемого воздуховода.

Дезинфекция элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха   осуществляется протиранием или орошением.

7.9. Перед проведением дезинфекции внутренние стены короба вентиляции подлежат очистке и мойке.

7.10. Дезинфицирующий раствор наносят на стены камеры методом орошения (протирания). Экспозиция должна соответствовать указанной в методических указаниях на применяемое дезинфицирующее средство.

7.11. По окончании дезинфекции поверхности секции вентиляции подлежат промывке чистой водопроводной водой, с последующим проветриванием не менее часа.

7.12. Сотрудники Заказчика должны быть заранее оповещены о сроках проведения дезинфекционных работ и мерах предосторожности.

8. Подрядчик обязан вести контроль за работниками Подрядчика по соблюдению нормативов проведения очистки и дезинфекции систем вентиляции.

9. Результат выполненных работ должен соответствовать:

СанПиН

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

10. Сроки выполнения Работ:

Начало выполнения работ – с момента подписания Сторонами Договора.

Окончание выполнения работ – до 15 августа 2022г.