ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Общие положения | 1.1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок на выполнение работ по капитальному ремонту здания поликлиники для нужд ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Печора. 1.2. Место выполнения работ — Республика Коми, город Печора, улица Н.Островского, 35А. 1.3. Срок выполнения работ: В течении 40 рабочих дней (по пятидневной рабочей неделе) с даты заключения договора. Время выполнения работ с 8:00 до 17:00 часов по Московскому времени, в рабочие дни (понедельник-пятница), за исключением нерабочих выходных дней. |
| 2. Общие требования к выполнению работ. | 2.1 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов . Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами. 2.2.Уборка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика , место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком. 2.3 Подрядчику необходимо заблаговременно подать списки работников привлекаемых к производству работ, сведения об автомобилях, если таковые необходимы при производстве работ, доставке материалов, для соответствующего оформления. 2.4 Подрядчик предоставляет гарантийный срок на проведенные работы не менее 2-х лет с момента подписания актов приёмки работ. 2.5 Подрядчику необходимо учесть, что работы будут проводиться в действующем учреждении здравоохранения, что предполагает соблюдение тишины в положенное время, повышенные требования к способу транспортировки, доставки и складирования строительно-отделочных материалов. |
| 3. Требования к Подрядчику при проведении работ: | 3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика. 3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 3.4 Подрядчик, при производстве работ обязан вести исполнительную документацию, в т.ч. вести общий журнал работ, вести журнал входного контроля материалов, составлять акты скрытых работ с фотофиксацией, в случаях, когда это необходимо. |
| 4. Требования к безопасности выполнения работ | 4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. 4.2. Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты. 4.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. 4.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. 4.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды. |
| 5. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ | 5.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ. |